M.07	Пряма на площині. Ax + By + C = 0 , k = - {{A} over {B}} - кутовий коефіцієнт
Рівняння прямої, що проходить через M_1 (x_1 , y_1) та M_2 (x_2 , y_2) : {x-x_1} over {x_2 - x_1} = {y-y_1} over {y_2 - y_1}
Нормальне рівняння прямої: x cos %alpha + y sin %alpha – p = 0 , де %alpha - полярний кут нормалі, p – відстань від центру координат.
Пряма у просторі:
{x-x_0} over {l} = {y-y_0} over {m} = {z-z_0} over {n} , M_0(x_0 , y_0 , z_0 ) , overline %alpha = (l, m, n) – напрямний вектор
Через точки M_1 (x_1 , y_1, z_1) та M_2 (x_2 , y_2, z_2) : {x-x_1} over {x_2 - x_1} = {y-y_1} over {y_2 - y_1} = {z-z_1} over {z_2 - z_1}
Параметричне рівняння кривої: left lbrace stack {x = x_0 + l t # y = y_0 + mt # z = z_0 + nt} right none
Рівняння площини: Ax + By + Cz + D = 0
Якщо перетинає осі в (a,0,0), (0,b,0), (0,0,c) : {x} over {a} + {y} over {b} + {z} over {c} = 1
overline n = \{A, B, C\} , M(x_0, y_0, z_0) => A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0
Рівняння через 3 точки: A (x_1 y_1 z_1) , B (x_1 y_1 z_1) , C (x_1 y_1 z_1) :
left lline matrix{x-x_1 # y-y_1 # z-z_1 ## x_2 -x_1 # y_2 -y_1 # z_2 -z_1 ## x_3 -x_1 # y_3 -y_1 # z_3 -z_1} right rline = 0
Відстань від точки до площини: d = {lline A M_x + B M_y + C M_z + D rline} over {sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}
Відстань між плозинами: Ax + By + Cz + D_1 = 0 , Ax + By + Cz + D_2 = 0 : d = lline {D_2 - D_1} rline over {sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} Відстань від точки до прямої: d = lline {AM_x + BM_y + C} rline over {sqrt{A^2 + B^2}}
Відстань від точки до прямої в просторі: d = lline {overline {M_0 M_1} times overline S} rline over {lline overline S rline}